## Slide 1: IPCONFIG
Tämä diagnostiikkakomento näyttää kaikki nykyiset TCP/IP-verkon määritysarvot.
Komennosta on hyötyä erityisesti järjestelmissä, jotka käyttävät DHCP:tä
  käyttäjä voi nähdä, mitkä TCP/IP määritysarvot DHCP on määrittänyt.
ipconfig [/all|/renew [sovitin]|/release[sovitin]]
Notes: Parametrit
all Näyttää kaikki tiedot. Ilman tätä parametriä näkyvät vain kunkin kortin IP-osoite, aliverkon peite ja oletusyhdyskäytävä.
renew [sovitin]
    Uudistaa DHCP -määritysparametrit. Tämä valitsin on käytettävissä vain järjestelmissä, joissa on DHCP-asiakaspalvelu. Määritä verkkokortin nimi kirjoittamalla sen verkkokortin nimi, joka näkyy, kun annat ipconfig-komennon ilman parametrejä.
release [verkkokortti]
    Vapauttaa nykyisen DHCP- määrityksen. Tämä valitsin poistaa TCP/IP -protokollan paikallisen järjestelmän käytöstä ja on vain DHCP -asiakkaiden käytettävissä. Määritä verkkokortin nimi kirjoittamalla sen verkkokortin nimi, joka näkyy, kun annat ipconfig-komennon ilman parametrejä.
Ilman parametrejä ipconfig -komento esittää käyttäjälle kaikki nykyiset TCP/IP -määritysarvot, myös IP-osoitteen ja aliverkon peitteen. Tästä komennosta on hyötyä erityisesti järjestelmissä, jotka käyttävät DHCP:tä. Tällöin käyttäjä voi määrittää mitkä TCP/IP -määritysarvot DHCP on määrittänyt.

## Slide 2: Lue muistiinpanosivut
Notes: Kiinteät IP-osoitteet
Kiinteiden IP-osoitteiden käytössä on useita huonoja puolia, joiden kanssa on tosin ainakin osittain opittu elämään.
TCP/IP:n konfigurointi on kohtuullisen hankala operaatio sellaiselle henkilölle, joka ei tiedä asiasta tarpeeksi. Asennuksen tulee tietää oikea IP-osoite, aliverkkomaski, oletusreitittimen IP-osoite, DNS-palvelimien osoitteet jne. Pelkät termit aiheuttavat ongelmia saati sitten oikeat arvot.
Jos työasema sattuu olemaan vielä kannettava ja sitä siirretään aliverkosta toiseen, käyttäjän (tai ylläpitäjänä pitää vaihtaa koneen IP-määrittelyt. Hänen tulee tietää kyseisessä aliverkossa oikea IP-osoite jne. Ongelmia voidaan lievittää epämääräisinä multiboottiratkaisuilla tai jollain muilla virittelyillä , mutta käytännössä toimivan ratkaisun luominen on hyvin hankalaa.
IP-osoitteiden on oltava yksikäsitteisiä. Verkkovastaavien on jotenkin varmistuttava siitä, ettei kahdella koneella ole samaa IP-osoitetta. Yleensä käytössä on jonkinlainen dokumentti, josta katsotaan vapaa IP-osoite. Kuitenkin koneen konfiguroinnin yhteydessä voi tapahtua virheitä, jolloin kahdelle koneelle tulee sama IP-osoite. Näiden metsästäminen on yleensä erittäin ärsyttävää puuhaa.
Verkossa tapahtuu usein muutoksia: IP-osoitesarja voi muuttua, DNS-palvelimet muuttuvat, WINS-palvelimet vaihtuvat jne. Näiden muutosten tekeminen manuaalisesti vaatii luonnollisesti paljon työtä.
Joissakin ympäristöissä myös IP-osoitteiden riittävyys voi tulla ongelmaksi. Kiinteiden osoitteiden kanssa jokainen kone tarvitsee oman IP-osoitteen oli se sitten päällä tai ei.
Näin IP-osoitteita tarvitaan huomattavasti enemmän kuin mitä verkossa on aktiivisia laitteita. Samaten etäkäyttöä varten usein olisi järkevää jaella osoitteita fiksusti.

## Slide 3: Dynaamiset IP-osoitteet, DHCP
Saatu osoite: 193.65.76.31 laina-aika: 3 päivää aliverkkomaski: 255.255.255.0
Oletusreititin: 193.65.76.1 DNS-palvelin: 193.65.76.2 WINS-palvelin: 193.65.76.30 Solmutyyppi: H
DHCP-työasema
DHCP-työasema
DHCP-työasema
193.65.76.1
DHCP -PALVELIN
Anna TCP/IP parametrit
Jaettavat osoitteet,. 193.65.76.30 - 200 ei 141 laina-aika: 3 päivää aliverkkomaski: 255.255.255.0
oletusreititin: 193.65.76.1 DNS-palvelin. 193.65.76.2 WINS-palvelin: 193.65.76.30 Solmutyyppi: H
193.65.76.0
Notes: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) on tarkoitettu TCP/IP-työasemien automaattiseen määrittelyyn. TCP/IP määrittelyt tehdään keskitetysti DHCP-palvelimeen, josta osoitteet ja muut asiaan kuuluvat parametrit jaetaan työasemille. Näin työasemissa ei tarvitse määrittää muuta kuin, että käytetään DHCP:tä. Tarkoituksena on tehdä asetukset yhteen paikkaan oikein, jolloin virheiden määrä pienenee.
IP-osoitteet annetaan työasemille "lainaan" eli yksi IP-osoite on yhden työaseman käytössä ainoastaan ennalta määritellyn ajan. Sen jälkeen lainaus tavallisesti jatkuu eli saman IP-osoitteen käyttö jatkuu, mutta periaatteessa saman IP-osoitteen voisi ottaa joku toinen kone. Laina-ajan avulla säädellään, kuinka nopeasti muutokset levittyvät verkossa ja kuinka paljon liikennettä DHCP aiheuttaa. Laina-aika on tyypillisesti muutamia päivä. Ylläpitäjä määrittää, mitä IP-osoitteita jaetaan. Koneet saavat IP-osoitteet numerojärjestyksessä. Haluttaessa tietylle koneelle voidaan antaa myös vakio-osoite. DHCP toimii myös reitittimien yli, jos reitittimissä on DHCP-välitystuki. Näin koko organisaatio voisi käyttää yhtä DHCP-palvelinta. Valitettavasti DHCP-välitysominaisuutta ei löydy kaikista reitittimistä.
DHCP pohjautuu standardeihin: RFC 1542, 1541, 1534 ja 1533:een.

## Slide 4: Osoitteen saaminen DHCP:llä (palvelin samassa aliverkossa)
1 ) DHCPDISCOVER
Työasema etsii DHCP-palvelimet.
Palvelin vastaa ja ehdottaa TCP/IP -parametrejä
2 ) DHCPOFFER
3) DHCPREQUEST
Työasema vastaa DHCPOFFER:n lähettäneelle palvelimelle ja pyytää haluamansa parametrit
4 ) DHCPACK
Palvelin kuittaa ja merkitsee osoitteen käytetyksi
Notes: Kun DHCP-työasema boottaa, se lähettää DHCPDISCOVER-levitysviestin, jonka avulla se etsii verkon DHCP-palvelimet. Viestissä työasema voi ehdottaa itselleen sopivia parametrejä, esim. työaseman nimeä tai aiemmin saamaansa IP-osoitetta. DHCPDISCOVER-viestiin DHCP-palvelimet vastaavat DHCPOFFER-viestillä, joka kohdistetaan vastaanottajan MAC-osoitteelle ja tarjotulle IP-osoitteelle. Tämä viesti ei siis ole levitysviesti. Tarjoukseen sisältyy perusjoukko TCP/IP-parametrejä ja vuokrausajat. Tässä vaiheessa palvelin varaa antamansa osoitteen, ettei samaa osoitetta käytetä uudelleen.
Työasema voi saada useita tarjouksia ja valitsee niistä parhaimman vuokrausajan perusteella. Työasema vastaa levitysviestillä valitsemalleen palvelimelleen DHCPREQUEST-viestillä. Siinä se pyytää muut mahdolliset IP-parametrit, joita se ei ole vielä saanut. Jos työasema ei saa yhtään tarjousta, se yrittää neljä kertaa uudestaan aina viiden minuutin välein.
DHCP-palvelin huomaa DHCPREQUEST-viestin palvelin-kentästä, että juuri sen antama tarjous miellytti työasemaa eniten. Palvelimen tehtävänä on vielä kuitata työaseman pyyntö DHCPACK-viestillä ja antaa työasemien parametrit, jos ne ovat hyväksyttäviä. DHCPACK-viesti kohdistetaan suoraan työasemalle.
Näin DHCP-työaseman käynnistys vaatii vähintään neljä viestiä, joista kaksi on levitysviestejä. Jos verkossa on useita palvelimia tai ainoa DHCP-palvelin on hetkellisesti pois käytöstä, paketteja on enemmän.
DHCP käyttää UDP-viestejä, jotka käyttävät portteja 67 (työasema) ja 68 (palvelin).
Jos työasema ei saa miltään palvelimelta tarjouksia, työasemassa ei voi käyttää TCP/IP- protokollaa. DHCP-palvelimen tulee olla luotettavasti pystyssä silloin, kun uusia DHCP- työasemia otetaan käyttöön.

## Slide 5: Osoitteen saaminen DHCP:llä (palvelin eri verkossa)
193.65.76.1
193.65.76.0
193.65.77.0
1) DHCPDISCOVER
BOOTP (DHCP) Reley
2) giaddr-kenttään reitittimen oma IP-osoite
DHCP-palvelin
193.65.76.30 - 200 193.76.25.50 - 220 193.65.77.100 -170
3) Valitaan oikea aliverkon osoite giaddr:n perusteella ja palautetaan DHCPOFFER
4) Lähetetään DHCPOFFER levitysviestinä aliverkkoon
Notes: Jos DHCP-palvelin on toisessa aliverkossa tilanne on hieman mutkikkaampi, koska DHCP:N käyttämät levitysviestit eivät pääse reitittimen yli. DHCP-viestien välitystä varten tarvitaan jokaiseen aliverkkoon BOOTP Relay-palvelu (joskus myös nimellä DHCP Relay).
Työasema lähettää DHCPDISCOVER-viestin normaaliin tapaan. Samassa aliverkossa
oleva BOOTP Relay-palvelu kaappaa viestin ja laittaa DHCP-paketissa olevaan giaddr- kenttään oman IP-osoitteensa. Sen jälkeen palvelu välittää viestin eteenpäin ennalta määriteltyyn IP-osoitteeseen (tai aliverkkoon).
Kun viesti saapuu DHCP-palvelimelle, se valitsee giaddr-kentän perusteella IP-osoitteen oikeasta aliverkosta. Jos giaddr-kenttä on tyhjä, palvelin olettaa, että pyyntö tulee samasta aliverkosta, missä palvelin on. DHCP-palvelin vastaa DHCPOFFER-viestillä BOOT Relay-palvelulle, joka edelleen lähettää viestin levitysviestillä omaan aliverkkoonsa. Työasema näkee luonnollisesti levitysviestin ja huomaa saaneensa tarjouksen. Tämän jälkeen seuraa luonnollisesti DHCPR.EQUEST ja DHCPACK saman kaavan mukaan.
Yksi DHCP-palvelin voi palvella siis lukuisan aliverkon työasemia eikä jokaisessa aliverkossa pidä olla omaa DHCP-palvelinta. Ainoa edellytys on, että reitittimistä löytyy BOOTP Relay-tuki ja se on oikein määritelty.

## Slide 6: DHCP:n määritykset
Palvelimelle määritellään
  Jaettavissa olevan osoitealueen (scope) alku ja loppu
  varatut osoitteet em. alueelta
  aliverkon maski
  IP-osoitteen "vuokra-aika"
    rajoittamaton
    rajoitettu
  Muut parametrit DHCP-optioina
    Router, DNS Servers, WINS/NBNS servers ja WINS/NBT Node Type
Notes: DHCP:n määritykset
DHCP-palvelimelle tehdään seuraavat määritykset:
Scope: IP-avaruus, mistä DHCP-palvelin saa antaa osoitteita.
Exclusion Range: Se osa IP-osoiteavaruutta, mitä DHCP-palvelin ei saa jakaa.
Subnet Mask: Aliverkon maski
Lease Duration: Osoitteen vuokra-aika. Tämä voi olla joko rajoittamaton (Unlimited) tai se voidaan määrittää tietyksi ajaksi.
Muina parametreinä voidaan määrittää DHCP-optioita.
    003 Reititin (osoite)
    006 DNS-palvelimet (osoite)
    044 WINS-palvelimet (osoite)
    046 WINS/NBT node type (Mitä NetBios over TCP/IP nimenselvitystapaa käytetään; B-, P-,H-, M- node)
    047 NetBIOS Scope ID
Näiden lisäksi työasemat tukevat seuraavia parametrejä, mutta ne asetetaan alueen määrittelyn yhteydessä:
    001 Subnet mask (aliverkon maski)
    051 Lease time (vuokra-aika)
    058 Renewel time (osoitteen uusimisaika, joka lasketaan vuokra-ajan perustella)
    059 Rebinding (uuteeen valintaan siirtymisaika, joka lasketaan vokra-ajan perusteella.)